## Slide 1: コア会議 Simulink機能確認20WS Simulink function check20WS
日時 ：2020年9月11日
提案者 ：アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
久保 孝行

## Slide 2: WS開催趣旨説明
最近のMATLAB新機能についていけていないと感じることがないだろうか。
「V字プロセス左側を考えるWS」
こちらのワーキングでも課題のいくつかは、すでに提供されていた新機能で改善のめどがあることがわかった。
現在の【課題】は本当に未解決の【課題】なのか？
JMAABで集まって議論すべき【議題】なのか
個別の会社で解決できる問題なのか
実は多くの内容がすでにMWから仕組みが提供され
個社で解決すべきことがらに変わっているのではないか。

## Slide 3: WS開催趣旨説明
今後、JMAABが未解決の【課題】を議論する為に
JMAAB会員のスキルをレベルアップさせ、MWと議論ができる基礎知識を身につけておかなければならない。
→ 勉強会を中心にメンバーがレベルアップできる場を提供しよう
それだけではつまらないので、新機能がそのまま鵜呑みにして良い内容なのか、注意点が無いかまとめよう。
→
調査結果は、将来的にガイドラインに盛り込むか、個別アイテムとしてJMAABの【議題】に昇格させよう。

## Slide 4: 活動内容の紹介

## Slide 5: ワーキング開催について
全体ワーキングは５回実施
1,2回は集まって議論
以降、A,Bチームに別れて調査を実施
Aチーム：３回のサブワーキングを実施
Bチーム：４回のサブワーキングを実施
3,4,5回全体ワーキングはWEBで実施
１回の会合は２時間

## Slide 6: 調査できた項目
  全体で調査
  サブシステムリファレンス
  自動配置
Ａチーム
SignalEditor
Event Listener
  Initialize Function
  Reset Function
  Terminate Function
Parameter Write
State Reader
State Writer
Unit Conversion
Unit System Configuration
Sequence Viewer
Ｂチーム
C Caller
In Bus Element
Out Bus Element
Manual Variant Source
Manual Variant Sink
Variant Source
From Spreadsheet
Simulink State
セット
関連性あり
function caller調査漏れ
同系
同系
関連性あり
別物

## Slide 7: 成果物
調査報告書はワーキングメンバーで共有
現状は、外部公開の予定なし

## Slide 8: 成果物から 内容を一部紹介

## Slide 9: IP保護機能

## Slide 10: 調査結果一部紹介
IP保護機能
過去：JMAAB モデルファイル権限コントロール WSがあった。
新機能は、この規定に近い物である。

## Slide 11: IP保護
保存の中から保護されたモデルを選択すればIP保護されたモデルになります。

## Slide 12: 3つのモードがある
設定した機能が許可され、
それ以外は禁止される

## Slide 13: Code Mappings Editor コードマッピングエディター とfunction Callerブロック

## Slide 14: コードマッピングエディターの起動
①アプリの中からEmbedded Codeを選択します。
②Ｃコードのタブが追加されます。
③設定の下ボタンから
コードマッピングエディターを
ＯＮにします

## Slide 15: DWork構造体に入る変数をグローバルに変更する
internal dataのストレージクラスをExportedGlobalに変更する。

## Slide 16: 初期化関数名を変更する

## Slide 17: ビルドする
ビルドボタンが無い → R2019b あるある。
何かしようとするとメニューが見つからない
ビルドのボタンは【Ｃコード】のタブの中にあります。

## Slide 18
Dwrok構造体に入っている初期化の変数が
グローバルになっている。
構造体
構造体では無いグローバル信号
生成コードの確認

## Slide 19
初期化の関数名が変わっている。
生成コードの確認

## Slide 20: 弊害
‘InternalData’を変更してDwrok構造体に入らないようにすると、弊害としてサブシステムに設定した「再利用可能関数」の機能が使えなくなる
function Callerへ
再利用可能関数は サブシステムで
設定するのではなく 新機能 function Callerへ
再利用可能関数はどうやって設定すれば良いのか？

## Slide 21: function Caller 使い方
Simulink functionと組み合わせて使う事例

## Slide 22: function Caller 結果
real_T a_model_f(const real_T rtu_u)
{
real_T rty_y_0;
rty_y_0 = DDD;
DDD = rtu_u;
return rty_y_0;
}
void a_model_step(void)
{
a_model_Y.Out1 = a_model_f(a_model_U.In1);
a_model_Y.Out2 = a_model_f(a_model_U.In2);
}
再利用可能関数として定義される

## Slide 23: 調査結果から
「新機能で解決します」
→ 提案を簡単に信用するな
確かに課題にした内容は解決している。
だが、想定外の部分に影響が波及している場合もあり、新機能の採用は想定外に大変である。
調査は必須。
例：
転置抑制の採用→ SLDV一部が対応せず
BtoBの自動化にてS-functionのライブラリと
コンフィギュレーションが共通化できない

## Slide 24: 次年度について

## Slide 25: 次年度の活動
WSの延長で申請
・ 追加メンバーを募集する
V時左側から引継ぎも提案予定
希望者がいれば、Simulinkプロジェクトや、SimulinkTestも調査範囲にする
Simulinkプロジェクト
モデルとその関連ファイルの管理だけではない。
→Blockset Desinerの提供もキーワード

## Slide 26: 次年度の活動
ワーキングは、WEB会議のみを想定
1～2か月に1回実施予定
1回の時間は2時間
ぜひ、新たなメンバーを加えて調査内容を拡大したい。
調査の結果、自社のプロセスに新機能を上手に盛り込み
課題を解決してください。
また、調査結果によっては新たなワーキング提案
もしくは、ガイドラインWGへ展開します。

## Slide 27: 新メンバーへ
１年間で調べた内容も共有化可能
ぜひ、ワーキングへご参加ください。