## Slide 1: 調査結果
１．サブシステムのパラメータの変化
２．編集(ロック・保存)
３．サブシステム参照ブロックの設定値
４．サブシステムから参照へ直接変換
５．マスク
６．変換・展開
７．ライブラリ化
８．生成コード
９．SLDV
１０．ダウングレード
１１．所感

## Slide 2: サブシステムのパラメータの変化
サブシステムの設定パラメータにサブシステム参照のタブが増えている。
→サブシステム参照はパラメータ値としてはサブシステムと同じ。
R2019a R2019b

## Slide 3
サブシステム参照の編集

## Slide 4: 編集時のロック
複数参照されているサブシステム参照を編集する際、編集を行っている場所以外のサブシステム参照ブロック・サブシステム参照モデルがロックされる。
編集前
参照元のサブシステム参照 参照先サブシステムモデル
1つ目 2つ目
2つ目のConstantブロックの定数値を書き換える。

## Slide 5: 編集時のロック
複数参照されているサブシステム参照を編集する際、編集を行っている場所以外のサブシステム参照ブロック・サブシステム参照モデルがロックされる。
編集時
参照元のサブシステム参照 参照先サブシステムモデル
1つ目 2つ目
1つ目のサブシステム参照と参照先サブシステムモデルにロックがかかり編集ができなくなる。

## Slide 6: 編集しているインスタンスの表示
編集を保存することで別の場所で編集を行うことが可能。
編集した場所がわからなくなってしまった場合、左下のロックアイコンを右クリックすることで編集を加えた場所を直接開くことが可能。

## Slide 7: 同じ参照のインスタンスの表示
左下のアイコンを通常時右クリックした場合、同じ参照を行っているサブシステムが見れる。

## Slide 8: 編集時のシミュレーション
また、サブシステム参照を編集中、シミュレーションを行うことができない。
ブロックの位置を変更した後、保存せずにシミュレーション実行したときのエラー。
モデル参照の場合は、保存を行わなくてもシミュレーションは可能であった。

## Slide 9: 保存方法
参照先のモデルの編集を取り消したいとき
サブシステム参照の参照先モデルを直接開いて編集した場合
→モデルを保存せずに閉じればよい。
参照元のモデルからサブシステム参照で参照先モデルを開いて編集した場合
→参照元のモデルを保存せずに閉じるしかないようだ。
参照元のモデルの保存の種類が
右図のように、「すべて保存」
もしくは、「参照先のモデルを保存」
というものしかない。

## Slide 10
サブシステム参照ブロックの設定値

## Slide 11: SubsystemReferenceブロックの操作
SubsystemReferenceブロックのサブシステム参照タブを見ると参照というボタンがある。
押すとファイル選択UIが立ち上がるが、そこでサブシステム参照のモデルを選択しても反映がされない。
・選択UI
サブシステムファイル名の文字入力欄に、直接書き込むとサブシステム参照の設定ができる。

## Slide 12
サブシステムから直接参照のモデルの指定

## Slide 13: サブシステムを既にあるサブシステム参照のモデルに変換
GUI上からサブシステムブロックを直接変換することはできない。
→コマンドでなら変換が可能(プロパティ名:ReferencedSubsystem)
変換前サブシステムブロック 変換後サブシステムブロック
（サブシステム参照）
実行コマンド

## Slide 14: プロパティ：ReferencedSubsystemについて
ReferencedSubsystemの設定を「文字無し」にすると、サブシステム参照を空のサブシステムにすることができる
サブシステム参照 コマンド実行後サブシステムブロック
実行コマンド

## Slide 15
マスクについて

## Slide 16: マスクの作成方法その１
１．すでにマスクされているサブシステムを参照化する
参照化前：
参照化後：
すでにマスク化されているため、外見上の変化がわからない。
マスク内部でのパスを見ればサブシステム参照かどうかわかる。

## Slide 17: マスクの作成方法その２
２．サブシステム参照のファイルを開き以下のアイコン
「モデル化→コンポーネント→モデルマスクの作成」
マスク化前：
マスク化後：

## Slide 18: ブロック右クリックでのマスクの作成
サブシステム参照ブロック自体をマスクにすることはできない。
・サブシステム参照ブロックを右クリックした場合のマスク作成
・Ex）モデル参照ブロックを右クリックした場合のマスク作成
同じ参照を行っているブロックであるが、挙動が違う。

## Slide 19: 補足：モデル参照ブロックのマスク
モデル参照ブロックを右クリックしてマスクパラメータを設定しただけでは、モデル内部に値を渡すことはできない。
別途設定が必要であるようです。
・参照モデル先の「モデルマスク」機能で作成した場合は値を渡すことが可能。
モデルの引数設定を行ったパラメータが必要

## Slide 20: マスクの解除方法
マスク解除方法
1.
以下のアイコンをクリックしてマスク編集画面を開く。
「モデル化→コンポーネント→モデルマスクの編集」
(SubsystemReferenceブロックを右クリックでも可)
2.
編集画面下部ボタン
「マスクの解除」を選択する。
3.
モデルを保存で反映する。

## Slide 21
サブシステム参照の変換・展開

## Slide 22: サブシステム参照の変換
サブシステム参照をクリックした状態で、以下の場所
「SUBSYSTEMブロック→変換」
変換先：モデル参照、バリアントサブシステム

## Slide 23: サブシステム参照からモデル参照への変換
・モデル参照への変換
モデル参照変換アドバイザーが起動し、設定値に問題がなければ変換される。

## Slide 24: サブシステム参照からバリアントサブシステムへの変換
・バリアントサブシステムへの変換
サブシステム参照ブロック自体がバリアントサブシステム内部に入る形となる。
外観 内部

## Slide 25: サブシステム参照の展開
サブシステム参照をクリックした状態で、以下の場所
「SUBSYSTEMブロック→展開」

## Slide 26: サブシステム参照の展開
サブシステム参照の展開前
サブシステム参照の展開後
サブシステム参照をサブシステムに変換するということはできない。

## Slide 27
ライブラリについて

## Slide 28: ライブラリのロックの可否
ライブラリに以下２つのサブシステム・サブシステムリファレンスを配置し、モデルにコピー。
サブシステム側だけリンクが付いている状態となる。
ライブラリ モデル

## Slide 29: ライブラリのロックの可否
リンクステータスを見ると、サブシステム側だけ’resolved’となっている。

## Slide 30: サブシステム参照をサブシステムで包括
サブシステムの中にサブシステム参照ブロックを配置した場合、内部のサブシステム参照の位置は動かせなくなるが、サブシステム参照ブロック自体は編集可能
ライブラリ
モデル 内部のサブシステム参照のプロパティ
編集が可能

## Slide 31: サブシステム参照をサブシステムで包括
ライブラリモデルの設定で、リンクをロックすればプロパティ編集不可能にできる。
※サブシステム参照の内部は編集可能
サブシステム参照ブロックのリンクステータスは
「implicit」となっている。

## Slide 32: サブシステム参照をサブシステムで包括
注意点
内部のサブシステム参照自体を編集した場合
→ライブラリ側とサブシステム参照両方保存しないといけない
保存しなかった場合
下図のように更新がうまく行われず結線が切れてしまう。
内部のConstantブロックの定数値を書き換えただけ(インターフェイスの変更なし)でも発生する。

## Slide 33
生成コードについて

## Slide 34: 生成コードの比較(バーチャル)
→コード上での差異はなかった。
○バーチャルサブシステム
サブシステム サブシステム参照

## Slide 35: 生成コードの比較(アトミック+コード生成オプション「自動」)
通常のサブシステムとサブシステム参照のコード生成結果を比較
→コード上での差異はなかった。
○アトミックサブシステム＋コード生成オプション「自動」
サブシステム サブシステム参照

## Slide 36: 生成コードの比較(アトミック+コード生成オプション「インライン」)
通常のサブシステムとサブシステム参照のコード生成結果を比較
→コード上での差異はなかった。
○アトミックサブシステム＋コード生成オプション「インライン」
サブシステム サブシステム参照

## Slide 37: 生成コードの比較 (アトミック+コード生成オプション「再利用できない関数」)
通常のサブシステムとサブシステム参照のコード生成結果を比較
→コード上での差異はなかった。
○アトミックサブシステム＋コード生成オプション「再利用できない関数」
サブシステム サブシステム参照

## Slide 38: 生成コードの比較 (アトミック+コード生成オプション「再利用可能な関数」)
通常のサブシステムとサブシステム参照のコード生成結果を比較
→コード上での差異はなかった。
○アトミックサブシステム＋コード生成オプション「再利用可能な関数」
サブシステム サブシステム参照

## Slide 39: 生成コードの比較(モデル参照)
サブシステム参照とモデル参照の生成コード比較
→モデル参照はソースが別ファイルに出力される。
サブシステム参照 モデル参照
別ファイル
生成コードは別ファイルに出力されてほしくはないが、モデル設計時は別ファイルで検討を行いたいという際に便利。

## Slide 40
テストハーネスについて

## Slide 41: SubsystemReferenceブロック自体のテストハーネス
サブシステム参照自体のテストハーネスを作成することはできないようです。
また、SubsystemReferenceブロック自体をテストハーネス化しようとしてもエラーとなります。

## Slide 42: SubsystemReferenceブロックを含んだブロックのテストハーネス
ただし、サブシステム参照をサブシステムの中に収めた場合、その外側のサブシステムはテストハーネスを作成することが可能。
サブシステムの内部

## Slide 43: モデル参照ブロックのテストハーネス
同じ参照系のブロックでも、モデル参照の場合はブロック単体で作成可能

## Slide 44
SLDVの結果について

## Slide 45: モデル参照とサブシステム参照の結果比較
サブシステム参照にSLDVをかけると、通常のサブシステムと同様に個々で判定された結果が見れる。
Ex.モデル参照は複数存在する場合、一つのモデル上に複数結果が表示される結果となる。
SLDVを掛けるモデル

## Slide 46: モデル参照とサブシステム参照の結果比較
サブシステム参照add_sysの中身
モデル参照ref_testmodelの中身

## Slide 47: モデル参照とサブシステム参照の結果比較
SLDVの解析結果(テストの生成)
モデルの外観としては両者の差はない。

## Slide 48: モデル参照とサブシステム参照の結果比較(サブシステム参照側)
SLDVの解析結果(テストの生成)
サブシステム参照はそれぞれ結果が表示される。
・サブシステム参照の中身(上側add_sys)
・サブシステム参照の中身(下側add_sys)

## Slide 49: モデル参照とサブシステム参照の結果比較(モデル参照側)
SLDVの解析結果(テストの生成)
モデル参照は、すべての結果が一つで表示される。
モデル参照の中身(上側ref_testmodel)
モデル参照の中身(下側ref_testmodel)

## Slide 50
過去バージョンへのエクスポート

## Slide 51: R2015aSP1へのエクスポート
サブシステム参照の入ったモデルを過去バージョンにエクスポートすると、サブシステム参照の部分が個々のサブシステムに置き換わって出力される。
ダウングレード前(R2019b)
ダウングレード後(R2015aSP1)

## Slide 52
所感

## Slide 53: SubsystemReference
○大きなモデルを構成管理する際には非常に役に立つものである。
コード出力は同じファイルに出力されてほしいが、モデルとして管理する際には別々で保存されてほしい。大きすぎるモデルの場合、変更点を見つけ出すことが難しいため。
（モデルの差分をとれるものもあるが、線の位置ずれは無視したいというのが設定として見当たらない）
○作ったサブシステムをテストするのは少々手間である。
単体で動かすことができない。
その部分でのテストハーネスを作ることができない。