## Slide 1: ボード会議 Simulink機能確認20WS 発表資料
日時 ：2020年８月31日
提案者 ：アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
久保 孝行

## Slide 2: 今までの調査項目の確認

## Slide 3: 調査項目全体
  全体で調査
  サブシステムリファレンス
  自動配置
Ａチーム
SignalEditor
Event Listener
  Initialize Function
  Reset Function
  Terminate Function
Parameter Write
State Reader
State Writer
Unit Conversion
Unit System Configuration
Sequence Viewer
Ｂチーム
C Caller
In Bus Element
Out Bus Element
Manual Variant Source
Manual Variant Sink
Variant Source
From Spreadsheet
Simulink State
セット
関連性あり
function caller調査漏れ
同系
同系
関連性あり

## Slide 4: 今後の活動議論

## Slide 5: 今後の活動議論
今後の活動議論
  調査を終了してガイドラインへの展開抽出
  さらなる調査を項目の追加
  どちらを選択するか？
  結論
  さらなる調査を項目の追加

## Slide 6: 各社意見
会社名 | 名前 | 
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 久保孝行 | 継続もあり ガイドラインには 少しだけできそう
 | 中嶌賢 | 
アイシン・ソフトウェア株式会社 | 深津隆志 | 機能の調査を 継続したい
 | 髙橋優也 | 
日本電産モビリティ （旧オムロン オートモーティブエレクトロニクス） | 町井紀善 | 
 | 松崎慎也 | 
ダイハツ工業株式会社 | 高田知里 | ガイドライン？ 使いそうな機能があれば調査もしたい。
日産自動車株式会社 | 杉本一馬 | 機能の調査を 継続したい
 | 湯原拓郎 | 
株式会社両毛システムズ | 金子健太 | 機能の調査を 継続したい
 | 松井賢人 | 
MWJ | 安生皓平 | 
 | 新帯俊信 | 

## Slide 7: 当面の調査対象
調査会社 | 機能名 | 追加バージョン | 概要
AW | Task-Based Sorting | R2019b | モデル内部のブロックごとの実行順序の可視化、編集を行うことができる。
ダイハツ | コードマッピングエディター | R2018a | 入出力端子や内部の関数のストレージクラスを指定するGUI。
AISW | モデルマスク | R2017a | モデル自体をマスク化し、モデル引数をダイアログで指定しやすくなる。
後で | モデルデータエディター | R2016b | モデル内の各ブロックの設定を、テーブル状にまとめたUIでブロック一つづつ開かずに設定できる。
両毛 | [編集時のチェック] | R2017b | モデルアドバイザー モデリング編集中に警告を表示するオプション
日産 | インターフェースの表示機能 |  | 信号の伝搬元を辿る機能 その逆も。

## Slide 8: 機能調査希望項目
MWの既存コンテンツ説明
８月２５日 １３時３０分～１５時３０分
調査結果の報告
8月31日～9月10日
次年度の活動
WSの延長で申請
追加メンバーを募集して情報共有しよう
V時左側から引継ぎ
Simulinkプロジェクトや、SimulinkTestも調査範囲にする？

## Slide 9: サブシステムリファレンス
下記の空欄を答えよう
 | サブシステム | モデル リファレンス | ライブラリ | サブシステム リファレンス
単独実行 | 〇 | 〇 | × | ？
ＳＬＤＶ実行 | 可能 | 可能 | 可能 | ？
コード生成 | 〇 | 単体と呼び出し で異なる | 〇 | 〇
Simulink check | 〇 | ― | 調査対象は設定次第 自動修正 不可 | ？

## Slide 10: サブシステムリファレンス
下記の空欄を答えよう
 | サブシステム | モデル リファレンス | ライブラリ | サブシステム リファレンス
単独実行 | 〇 | 〇 | × | ×
ＳＬＤＶ実行 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能
コード生成 | 〇 | 単体と呼び出し で異なる | 〇 | 〇
Simulink check | 〇 | ― | 調査対象は設定次第 自動修正 不可 | ？ 論理演算のブロックの形状変更でテスト
自動修正は実行されるが
モデルを保存するときに
ロックされていると警告がでる

## Slide 11: 自動配置
動く物と動かない物
結線されたブロック |  | 動く
結線されていないブロック | 入出力ポートあり | 
 | ポートなし | 
アノテーション |  | 動かない
ヒント

## Slide 12: 自動配置
動く物と動かない物
結線されたブロック |  | 動く
結線されていないブロック | 入出力ポートあり | 動かない
 | ポートなし | 重なっている場合だけ
アノテーション |  | 動かない
ヒント
紐づけしておかないと対応が不明となる

## Slide 13: SignalEditor
Signal EditorとはSignal builderの違い
 | Signal builder | Signal Editor
信号の型設定 | 全体で1個 | 
画面上でのデータ編集 | 〇 | 
ＣＳＶ読み込み機能 | 〇 | 
バス信号の対応 | × | 

## Slide 14: SignalEditor
Signal EditorとはSignal builderの違い
 | Signal builder | Signal Editor | From Spreadsheet
信号の型設定 | 全体で1個 | 〇 | 全体で1個
画面上でのデータ編集 | 〇 | × | ×
ＣＳＶ読み込み機能 | 〇 | × | 〇：エクセルファイル
バス信号の対応 | × | 〇 | 調査不足
  最大の違い
  Signal Editorは、シナリオ用のmatファイルを用意しないと実行できない。
Signal Editor 20aでエクセルの対応をした。 CSVは読めない

## Slide 15: From Spreadsheet
SignalEditor
From Spreadsheet

## Slide 16: State W,R
〇か×か
State Reader/Writerは、 Stateflowの状態変数を読み書きする機能である
State Reader/Writer、 Parameter Writeは、 Initialize Function、 Reset Function、 Terminate Function内でしか使えない。

## Slide 17: State W,R
State Reader/Writerは、 Stateflowの状態変数を読み書きする機能である
  UnitDelayなどの状態変数を持つブロックの値を直接読み書きすることができる。Stateflowとは無関係です。
State Reader/Writer、 Parameter Writeは、 Initialize Function、 Reset Function、 Terminate Function内でしか使えない。
  State Reader/Writerは、通常のSimulinkモデル内部で使用できる

## Slide 18: SimulinkState
〇か×か？
SimulinkStateのオプションを有効にすればStateflowのState内にSimulinkのブロック（データフローダイアグラム）で作成ができる。
Simulink State は、entryとduringで同一の動きをするので初期化処理、初回動作の違いに気を付けなければならない
Simulink State内の状態変数は、action portの設定によって保持とリセットが使用可能である。

## Slide 19: SimulinkState
〇か×か？
SimulinkStateのオプションを有効にすればStateflowのState内にSimulinkのブロック（データフローダイアグラム）で作成ができる。
  × 従来のStateの代わりにSimulink Stateを使用すれば、その内部にSimulinkブロックを配置できる
Simulink State は、entryとduringで同一の動きをするので初期化処理、初回動作の違いに気を付けなければならない
〇 entryとduringの区別はない
Simulink State内の状態変数は、action portの設定によって保持とリセットが使用可能である。
×： 保持しか使用できない。

## Slide 20: Bus Element
〇か×か？
Out Bus Elementが生成できるのはバーチャルバスのみ
信号オブジェクトで定義されたバス信号を使用できる
Bus Elementはバーチャルバスなので、モデルリファレンスをまたいで使用できない

## Slide 21: Bus Element
Out Bus Elementが生成できるのはバーチャルバスのみ
〇
信号オブジェクトで定義されたバス信号を使用できる
〇
Bus Elementはバーチャルバスなので、モデルリファレンスをまたいで使用できない
×
～R2015ｂ | バーチャルバスでは参照モデルをまたぐことが不可能 非バーチャルバスを使用する必要あり
R2016a～ | バーチャルバスで参照モデルをまたぐことが可能
事前知識

## Slide 22: Variant
〇か×か？
従来バリアントはサブシステム単位での切り替えしかできなかったが、Variant Source ,Sinkを使用することでサブシステム内の一部機能単位でバリアントを使えるようになった。
バリアント設定がdefine定数としてコード生成できるので、シミュレーションとソースコードの結果も一致する。

## Slide 23: Variant
従来バリアントはサブシステム単位での切り替えしかできなかったが、Variant Source ,Sinkを使用することでサブシステム内の一部機能単位でバリアントを使えるようになった。
〇
バリアント設定がdefine定数としてコード生成できるので、シミュレーションとソースコードの結果も一致する。
× ソースコードは自分で用意する

## Slide 24: C Caller
機能
  Cコードをモデル上からコールできる
〇か×か？
C Callerは本体のＣソースをパス内に置かなければならない
C Callerは、単独のＣソースで実行可能になっていなければならない。（インクルード禁止）
C Callerに記述したＣソースは、シミュレーション中にソースのデバッグができる

## Slide 25: C Caller
機能
  Cコードをモデル上からコールできる
〇か×か？
C Callerは本体のＣソースをパス内に置かなければならない
×コンフィギュのインクルードディレクトリに書いても大丈夫
C Callerは、単独のＣソースで実行可能になっていなければならない。（インクルード禁止）
×インクルード可能
C Callerに記述したＣソースは、シミュレーション中にソースのデバッグができる
×デバッガは起動しない
まとめの方を見たら、マスワークスに確認と書いてあるので、
まとめの資料を開いて確認する