## Slide 1: Aチーム ３月 単位・Sequence Viewer
日時 ：2020年3月26日
提案者 ：アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
戸塚 政裕
Simulink機能確認20WS Simulink function check20WS

## Slide 2: 単位・Sequence Viewer
1. 単位概要
Simulinkの単位
許可されている単位
資料中で使用する単位
２．単位変換
単位の自動変換-コンフィギュレーション
単位の自動変換例
「自動単位変換を許可」=OFFの場合
Unit Conversion
単位変換の対象
３．許可単位
許可された単位系
許可された単位系 使用例
Unit System Configration
Unit System Configration 複数階層設置
４． Sequence Viewer
調査対象
chart・function-call subsystem chart展開
非表示
function-call subsystem リセット設定
function-caller
subsystem展開
subsytem周期違い（ライフラインなし）
subsytem周期違い（ライフラインあり）
model reference
設置階層別の挙動
５．ツール対応
ツール対応 まとめ
コード生成 Unit conversion
コード生成 Unit system configration
コード生成 Sequence Viewer
SLDV
バージョンダウン(R2015a)
６．まとめ・所感

## Slide 3
1. 単位概要

## Slide 4: Simulinkの単位

## Slide 5: 許可されている単位
matlabインストールパス内/toolbox/simulink/simulink/units/doc/simulink_units_list.html
リストに直接は記載されていないが、Nm(N*mと記述)等の組み合わせた状態でも使用可能

## Slide 6: 資料中で使用する単位
SI単位の代表としてメートル[m]（キロメートル[km]）
English単位の代表としてインチ[in]を使用

## Slide 7
２. 単位変換

## Slide 8: 単位の自動変換-コンフィギュレーション
コンフィギュレーションパラメータの、
「診断」→「自動単位変換を許可」=ON
であれば、「Unit Conversion」ブロックを用いなくても単位変換可能。

## Slide 9: 単位の自動変換例
Simulink.Signalで指定し変換
outportで
指定し変換
Outportを出た後に変換される
マウスカーソルを合わせると、単位変換の情報を表示可能

## Slide 10: 「自動単位変換を許可」=OFFの場合
「警告」or「なし」のみで、
「エラー」は選べない
単位変換されず、
数値が維持される
警告内容

## Slide 11: Unit Conversion
Unit Conversionブロックを用いると、
コンフィギュレーションの「自動単位変換を許可」=OFF
でも単位変換可能。
Internal ruleと
back propagationが
選択できるが、単位選択に対する違いは不明
（確認した範囲では、internal設定時、逆伝搬でない状態になることは確認できなかった）

## Slide 12: 単位変換の対象

## Slide 13
３. 許可単位

## Slide 14: 許可された単位系
コンフィギュレーションにて、モデル中で許可する単位系を設定可能

## Slide 15: 許可された単位系 使用例
SIのみ許可
→インチ使用箇所で警告
Englishのみ許可
→メートル使用箇所で警告

## Slide 16: Unit System Configration
サブシステム単位で、「許可された単位系」の設定が可能
設置階層以下で、設定された単位系の使用が許可される
コンフィギュレーションパラメータ
→Englishのみ許可
モデル最上位階層で、
全単位許可
メートルを使用しても警告なし
Unit System Configration設置階層以下（この階層にはUnit System Configrationなし）
でメートルを使用しても、警告なし

## Slide 17: Unit System Configration 複数階層設置
複数階層に設置されている場合は、より下位に設置されているものが優先される
コンフィギュレーションパラメータ
→全許可
モデル最上位階層で、
SIのみ許可
メートルを使用しても
警告なし
インチは警告される
下位層でEnglishのみ許可
→メートルは警告されるが
インチは警告されない
⇒下位設置のUnit System Configrationが優先

## Slide 18
４. Sequence Viewer

## Slide 19: 調査対象

## Slide 20: Sequence Viewer chart・function-call subsystem確認用モデル
state0→state1→state2→
state0→state1→state2→
と反復し、state2のentry、during、exitでそれぞれ専用のfunction call を実行

## Slide 21: Sequence Viewer chart・function-call subsystem
Chart内状態遷移、
Function call のコール状態を可視化可能

## Slide 22: Sequence Viewer chart展開
なぜか、chartのexit時実行function callと、entry時実行
Function call のイベントが結合した状態で表示されてしまった。
原因不明
押下すると展開表示も可能

## Slide 23: Sequence Viewer 非表示
名称表示部をダブルクリックすると、その要素のみを非表示にすることが可能
exit時実行function を非表示にしたら治りました…

## Slide 24: Sequence Viewer function-call subsystem リセット確認モデル
Function-callをbindして
リセットする場合

## Slide 25: Sequence Viewer function-call subsystem リセット
state2_exec_funcのみリセットにしているが、表記の変更なし

## Slide 26: Sequence Viewer function-caller 確認用モデル①
先ほどと同じchartを用い、state1かそれ以外かで異なるsimulink functionをコールする処理を追加

## Slide 27: Sequence Viewer function-caller 確認用モデル②
state1 時
実行処理
state1 以外の時
実行処理

## Slide 28: Sequence Viewer function-caller
State1時⇒sf_add10
上記以外⇒sf_abs
がコールされていることを
確認可能

## Slide 29: Sequence Viewer subsystem展開
+ボタン押下で、サブシステム内の詳細位置を表示可能

## Slide 30: Sequence Viewer subsytem周期違い（ライフラインなし）
サブシステムのみでは、ライフラインありとは扱われない模様
サンプル時間の異なる２つのサブシステムを配置（中はaddブロックのみ）

## Slide 31: Sequence Viewer subsytem周期違い（ライフラインあり）
ライフラインのあるブロック（この場合はfunction caller）を設置すれば、駆動周期別のコール状況が見れる

## Slide 32: Sequence Viewer model reference
今回の調査では使い方がわかりませんでした。

## Slide 33: Sequence Viewer model reference 確認用モデル
参照側・被参照側の両者にSequence Viewerを
配置

## Slide 34: Sequence Viewer model reference
参照側・被参照側の両者にSequence Viewerを配置
⇒呼び出し側モデルに設置されているchatの遷移しか表示できなかった
呼び出し元のchart遷移のみ
何も表示されない

## Slide 35: Sequence Viewer 設置階層別の挙動
モデル最上位に設置
⇒chartの階層までツリー表記
下層に設置
⇒設置階層以下を表示

## Slide 36
５. ツール対応

## Slide 37: ツール対応 まとめ
ブロック | Embedded coder | SLDV |  |  | バージョン ダウン (R2015a)
 |  | 設計エラー 検証 | テストパターン生成 | プロパティ証明 | 
Unit Conversion | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 機能喪失 （単位喪失）
Unit System Configration | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 | シミュレーション不可
Sequence Viewer | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 | 機能喪失 （空のマスク）
※コード生成への影響なし

## Slide 38: コード生成 Unit conversion①
単位の自動変換と、unit conversionのコード生成比較結果⇒差異なし
コメントから、自動変換側は内部的に自動でUnitConversionを挿入したあとにコード生成している可能性大
自動変換
Unit Conversion
数式での変換しか行っておらずガード処理等はないので、
アンダーフローの発生にはモデリング側で注意が必要

## Slide 39: コード生成 Unit conversion②
数式での変換しか行っておらずガード処理等はないので、
±∞(inf) の発生にはモデリング側で注意が必要

## Slide 40: コード生成 Unit conversion補足 (SLDV設計エラー検証)
SLDV 設計エラー検証でも反証される

## Slide 41: コード生成 Unit system configration
Unit system configration有無で
コード生成結果に差異なし
使用単位違反で警告が出ている状態でも
コード生成可能
Unit system configration有り
Unit system configration無し

## Slide 42: コード生成 Sequence Viewer
Sequence Viewer有無でコード生成
⇒コード差分なし
Sequence Viewer無
Sequence Viewer有

## Slide 43: SLDV
上記モデルにてSLDV設計エラー検証、テストパターン生成、プロパティ証明ともに実行可能

## Slide 44: バージョンダウン(R2015a)
単位喪失
Unit conversion
⇒入力をそのまま出力するブロックに置換
Unit system Configration
⇒シミュレーション不可
Sequence Viewer
⇒空のマスクサブシステム

## Slide 45
６. まとめ・所感

## Slide 46: まとめ・所感
【単位変換関連】
・自動で単位変換できるのは便利ではあるが、オーバーフロー・アンダーフローが発生する可能性もあり、使用には注意が必要。浮動小数点用なので主にプラントモデル向けの印象。
【 Sequence Viewer 】
・計測準備が非常に楽（ブロック設置のみ）なのが魅力。気軽にステート遷移が見れるのがうれしい。
・表示する情報量が多いので、大規模システムに適用すると見づらいかも。表示範囲の絞り込みが必要。
【疑問点】
・ Unit Conversionパラメータ 出力データ型のinternal ruleと
back propagationが、返還後単位の選択に与える影響の有無
・Sequence Viewerのイベント表記がなぜかつながってしまうことがある
・Sequence Viewerの「参照モデル」に対する使用方法不明

## Slide 47
以降、参考資料

## Slide 48: モデル中への単位の表示
set_param(bdroot,'ShowPortUnits','on')