## Slide 1: From Spreadsheet
Simulink機能確認20WS B班

## Slide 2: 目次
目次
１．From Spreadsheetブロックの特徴
２．From Spreadsheetブロックの設定
３．読み込まれる値の特徴
４．From Spreadsheetの制約
５．From Spreadsheetのダウングレード
６．他ツールボックスとの互換性
７．From SpreadsheetのAPI
８．From Spreadsheetの利点
９．参考

## Slide 3
From Spreadsheetブロックの特徴

## Slide 4: From Spreadsheetブロックの特徴
スプレッドシートからデータをモデル内部に取り込む

## Slide 5: 動作検証
    対象モデルの作成 - from_spreadsheet_sample1
ドキュメント項目名 | アドレス
From Spreadsheet スプレッドシートからのデータの読み取り | file:///C:/Program%20Files/MATLAB/R2019b/help/simulink/slref/fromspreadsheet.html
Time | DC In | Trigger | AC In
0 | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 4
2 | 3 | 4 | 5
3 | 4 | 5 | 6
4 | 5 | 6 | 7
5 | 6 | 7 | 8
6 | 7 | 8 | 9
7 | 8 | 9 | 10
8 | 9 | 10 | 11
9 | 10 | 11 | 12
10 | 11 | 12 | 13
11 | 12 | 13 | 14
12 | 13 | 14 | 15
13 | 14 | 15 | 16
14 | 15 | 16 | 17
15 | 16 | 17 | 18
サンプルモデル
サンプルシート

## Slide 6: 類似ブロック
外部からデータを取り込むブロック
ブロック名 | 動作
From Spreadsheet | 外部のスプレッドシートを読み込みモデル内に出力する
From File | 外部のmatファイルを読み込みモデル内に出力する
From Workspace | ワークスペースからデータをモデル内に出力する
Signal Builder | グラフィカルに流し込む信号を設定する 外部ファイルを読み込んで設定が可能
Signal Editor | Signal Builderの後継ブロック Signal Builderに加えmatファイルのシナリオを読み込むことができる

## Slide 7
From Spreadsheetブロックの設定

## Slide 8: From Spreadsheetブロックの設定
動作環境：R2019b Update3
呼び出し方
１．ライブラリブラウザより
  Simulink / Sources 例 ⇒
２．直接ブロック名を記入し検索

## Slide 9: From Spreadsheetブロックの設定
設定項目
大別して以下の項目が存在する
・スプレッドシートの設定
・ブロック共通設定
・内挿外挿設定

## Slide 10: From Spreadsheetブロックの設定
・スプレッドシートの設定
右図赤枠部分
設定値概要は下図参照
詳細は次ページから
設定名 | 概要
ファイル名 | 読み込むファイル名を指定 右のフォルダボタンでGUIで選択可能
シート名 | 読み込むシートの名前 シート名右のボタンでGUIで選択可能
範囲 | 空欄でシートすべてを読み込む シート名右のボタンでGUIで選択可能
最初の列の扱い | 最初の列を”時間”として扱うか、”データ”として扱うか

## Slide 11: From Spreadsheetブロックの設定
ファイル名
読み込むファイルを選択
右図赤枠のボタンでGUIで選択できる
・ファイル選択GUI

## Slide 12: From Spreadsheetブロックの設定
ファイル名
読み込むファイルを選択
右図赤枠のボタンでGUIで選択できる
MATLABのカレントフォルダ以外のファイルを選択した場合、絶対パスとなる

## Slide 13: From Spreadsheetブロックの設定
ファイル名
読み込むファイルを選択
右図赤枠のボタンでGUIで選択できる
MATLABのカレントフォルダのファイルを選ぶとファイル名のみ入る
※カレントフォルダを移動させたときに、同名ファイルが移動先のフォルダに存在した場合、意図しないファイルを読み込む場合があるため注意が必要

## Slide 14: From Spreadsheetブロックの設定
シート名
読み込むシートを選択
右図赤枠のボタンでGUIで選択できる
GUI下のシートをクリックで選択

## Slide 15: From Spreadsheetブロックの設定
範囲
読み込む範囲を選択
右図赤枠のボタンでGUIで選択できる
Ctrlキーを押しながらクリックで飛び地で選択が可能

## Slide 16: From Spreadsheetブロックの設定
選択しない信号がある場合はポートが削除される
不適切な範囲を選択すると、自動で書き換えられる。
signalAのポートが削除され
signalB分のみとなる
表上でドラッグして選択できる
複数箇所選択時はCtrl押下

## Slide 17: From Spreadsheetブロックの設定
出力データ型
  出力データ型を設定できる
  小数点データをuint8で出力する例
データ型 | モデル | Scope
double |  | 
uint8 |  | 
From Spreadsheetへの
入力データ
小数点以下切り捨て

## Slide 18: From Spreadsheetブロックの設定
  型の範囲外のデータを入力する例(-300~300)
データ型 | 範囲 | FromSpreadsheetへの入力データ | Scope
int8 | -300 |  | 
uint8 | -200~200 |  | 
型の範囲内
型の範囲内
型の範囲内は問題なし
特にエラー等なく範囲外が意図しない値で出力される

## Slide 19: From Spreadsheetブロックの設定
最初の列の扱い
時間
最初の列の値を時間値として扱う
次のデータのとき
次のような結果となる
※右上図の通り設定したとき

## Slide 20: From Spreadsheetブロックの設定
{時間}、{データ}の出力結果比較
最初の列の扱い | モデル | Scope
時間 |  | 
データ |  | 
DataA＝時間の場合、
2秒に1回のDataBの値更新
DataA＝データの場合、
Excel/CSVでは値の更新タイミングを
決められない。
今回はFromSpreadsheetの
サンプル時間が1のため、
1秒に1回のDataBの値更新となっている。

## Slide 21: From Spreadsheetブロックの設定
最初の列の扱い
データ
最初の列の値をデータとして扱う
データにしたときの注意点
１．内挿外挿の設定部分が無くなる
→「最後のデータ点後の出力」に変化
反復列 or 最終値をホールド or グラウンド値
が設定可能

## Slide 22: From Spreadsheetブロックの設定
最初の列の扱い
データ
最初の列の値をデータとして扱う
データにしたときの注意点
２．サンプル時間が0設定不可能になる
→0にするとシミュレーション開始時エラーとなる

## Slide 23: From Spreadsheetブロックの設定
最初の列の扱い
データ
最初の列の値をデータとして扱う
次のデータのとき
次のような結果となる
※設定値を右上の図の通りにしたとき

## Slide 24: From Spreadsheetブロックの設定
・ブロック共通設定
右図赤枠部分
設定値概要は下図
設定名 | 概要
出力データ型 | 出力するデータ型を設定 Inherit: autoの時は逆伝播でデータが決まる
サンプル時間 | ブロックのサンプル時間 0：連続 -1：継承 正の数：任意の時間
ゼロクロッシング検出を有効にする | サンプル時間設定が”0”(連続)の時に適用 不連続点で過度に小さいタイムスタンプを取ることを防ぐ

## Slide 25: From Spreadsheetブロックの設定
From Spreadsheetのサンプル時間は基本サンプル時間の整数倍にする
From Spreadsheetのサンプル時間 = Excel/CSVからデータを読み取る時間
From Spreadsheet
コンフィギュレーションパラメーター

## Slide 26: From Spreadsheetブロックの設定
ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ 基本サンプル時間 | From Spreadsheet サンプル時間 | 結果
1 | 1 | 
1 | 2 | 
1 | 3 | 
From Spreadsheetへの
入力データ
10秒の点ではデータの読み取りなし。

## Slide 27: From Spreadsheetブロックの設定
ゼロクロッシング検出を有効にする
  ゼロクロッシング検出を有効にする場合は選択
  ただしゼロクロッシングの発生は可変ステップソルバーで起こる
  ゼロクロッシング検出有効時にはサンプル時間が0(連続状態)である必要がある

## Slide 28: From Spreadsheetブロックの設定
・内挿外挿設定
右図赤枠部分
設定値概要は下図
いずれも補間の挙動を決めるもの
設定名 | 概要
最初のデータ点前のデータ外挿 | スプレッドシートの時間軸より前
時間範囲内のデータ内挿 | スプレッドシートの時間内での間の抜けている部分
最後のデータ点後のデータ外挿 | スプレッドシートの時間軸より後

## Slide 29: From Spreadsheetブロックの設定
最初のデータ点前のデータ外挿 | 最初の値 | Scope
線形外挿 | 線形外挿 | 
最初の値をホールド | 5 | 
グラウンド値 | 0 | 
[ブロック パラメーター]-[最初のデータ点前のデータ外挿]
From Spreadsheetへの入力データ
最初の時間が5であり、
それ以前の値をどうするかという設定
double型の例
DataAの最初の2つのデータ
5,6を使用して線形外挿
DataAの最初のデータ
5を使用
0を使用

## Slide 30: From Spreadsheetブロックの設定
最初のデータ点前のデータ外挿 | タイムスタンプ間の値 | Scope
線形内挿 | 前後の値で内挿 | 
ゼロ次ホールド | 前回値 | 
[ブロック パラメーター]-[時間範囲内のデータ内挿]
From Spreadsheetへの入力データ
double型の例
DataAの最初の2つのデータ
5,6を使用して線形外挿
前回値保持

## Slide 31: From Spreadsheetブロックの設定
最初のデータ点前のデータ外挿 | 最後の値 | Scope
線形外挿 | 線形外挿 | 
最後の値をホールド | 7 | 
グラウンド値 | 0 | 
[ブロック パラメーター]-[最後のデータ点後のデータ外挿]
From Spreadsheetへの入力データ
最初の時間が5であり、
それ以前の値をどうするかという設定
double型の例
DataAの最後の2つのデータ
6,7を使用して線形外挿
DataAの最後のデータ
7を使用
0を使用

## Slide 32
読み込まれる値の特徴

## Slide 33: 読み込まれる値の特徴
SpreadSheet内に欠損値がある場合
・最初のデータの扱い：時間 のとき
シミュレーション開始時にエラーとなる

## Slide 34: 読み込まれる値の特徴
SpreadSheet内に欠損値がある場合
・最初のデータの扱い：データ のとき
該当データ部分はNaNとして出力される

## Slide 35: 読み込まれる値の特徴
注意点
  Excel側でSheetをコピー＆ペーストし、 新しいSheetで列削除する際に 列の内容だけを削除(例えば列選択→Deleteキー押下)すると シミュレーション実行時に下記のエラーが出た
  列選択→右クリックメニューの「削除」を押下するとエラーが出ない
  Excelの仕様上、

## Slide 36
From Spreadsheetの制約

## Slide 37: From Spreadsheetブロックの制約
From Spreadsheetには以下の制約がある
○コード生成
EmbeddedCoderによるコード生成不可能
○SLDV
SLDVの非互換ブロック

## Slide 38: Excel, CSV形式の制限
Excel, CSVの形式には制限がある
「From Spreadsheet」： web(fullfile(docroot, 'simulink/slref/fromspreadsheet.html'))
制限 | Excel | CSV
1行目は信号名として解釈する | ○ | ×
1列目は時間と解釈し、単調増加しなければならない | ○ | ○
2列目以降を信号と解釈する | ○ | ○
各列の行数は同じでなければならない | × | ○
信号グループの解釈 | 各シート | 各ファイル
正しい形式の例(MathWorks HPより引用) |  | 
時間は‘a’等の適当な
名前でも可
〇：当てはまる
×：当てはまらない

## Slide 39
From Spreadsheetのダウングレード

## Slide 40: From Spreadsheetブロックのダウングレード
From Spreadsheetブロックを含んだモデルをダウングレード
警告で空のサブシステムに置き換えられたことが出力される

## Slide 41: From Spreadsheetブロックのダウングレード
From Spreadsheetブロックを含んだモデルをダウングレード
空のサブシステムに置き換わっている
サブシステム内部

## Slide 42
他ツールボックスとの互換性

## Slide 43: 他ツールボックスとの互換性
  SLDVの実行可否
    対象モデル - from_spreadsheet_sample1
検証モード | 結果 | コンフィグ設定 | ログ
設計エラー検出 | 設計エラー検出 が正常に完了しました。 | config_DV_ErrorDetect.png | from_spreadsheet_sample1_report2.html
テスト生成 | テスト生成 が正常に完了しました。 | config_DV_GenerateCode.png | from_spreadsheet_sample1_report3.html
プロパティ証明 | プロパティ証明 が正常に完了しました。 | config_DV_ProveProperty.png | from_spreadsheet_sample1_report4.html
未サポートのブロック
  次のブロック（= From Spreadsheet）は Simulink Design Verifier でサポートされません。これらは解析中に抽象化されました。これにより、これらのブロックの出力値に依存するモデルの一部について Simulink Design Verifier の検証結果が不完全になる場合があります。

## Slide 44: 他ツールボックスとの互換性
  コード生成
    対象モデル - from_spreadsheet_sample1
コード生成できず
  ブロック from_spreadsheet_sample1/From Spreadsheet でエラーが発生しました
  原因: From Spreadsheet ブロックは、ラピッド シミュレーション ターゲットと、[ノーマル]、[アクセラレータ] および [ラピッド アクセラレータ] の各シミュレーション モードをサポートします。
  コンポーネント:Simulink | カテゴリ:Block diagram エラー
【参考】ドキュメンテーション 拡張機能 C/C++ コード生成
  Simulink® Coder™ を使用して C および C++ コードを生成します。
  量産コードには推奨されません。
  RSim ターゲットのコード生成は、Simulink と同じサポートを提供します。その他のすべてのコード生成ターゲットは、時間形式の配列の double の 1 次元実信号のみをサポートします。
  アクセラレータ、ラピッド アクセラレータ、モデル参照アクセラレータ、モデル参照ラピッド アクセラレータの各モードにおけるシミュレーションは同じ動作になります。この場合の要件は、ノーマル モードにおけるシミュレーションと同じです。
  From Spreadsheet ブロックの場合、ERT/GRT ターゲットのビルドまたは SIL/PIL シミュレーション モードの使用を含むコード生成はサポートしていません。

## Slide 45: 他ツールボックスとの互換性
  Simulink Checkの実行可否
    対象モデル - from_spreadsheet_sample1
製品別 | 実行可否 | レポート
Embedded Coder | 実行可 | 
Simulink | 実行可 | 
Simulink Coder | 実行可 | 
Simulink Check | 実行可 | 
Simulink Requirements | 実行可 | 
Simulink Design Verifier | 実行可 | 

## Slide 46
From SpreadsheetのAPI

## Slide 47: From SpreadsheetのAPI
From Spreadsheetのプロパティ
プロパティ名 | コマンドのプロパティ
ファイル名 | FileName
シート名 | SheetName
範囲 | Range
出力データ型 | OutDataTypeStr
最初の列の扱い | TreatFirstColumnAs
サンプル時間 | SampleTime
最初のデータ点前のデータ外挿 | ExtrapolationBeforeFirstDataPoint
時間範囲内のデータ内挿 | InterpolationWithinTimeRange
最後のデータ点後のデータ外挿 | ExtrapolationAfterLastDataPoint
最後のデータ点後の出力 | OutputAfterLastPoint
ゼロクロッシング検出を有効にする | ZeroCross

## Slide 48: From SpreadsheetのAPI
以下の項目をset_paramで設定可能
{最後の列の扱い}を”データ”
にすることでUI上で可視化される

## Slide 49
From Spreadsheetの利点

## Slide 50: メリット・デメリット
メリット
  MATLABが無くてもテストパターンを作成し、管理できる
  Reactis等サードパーティ製ツールで、任意のカバレッジを満たすテストパターンがExcel形式で生成でき、それを利用できる
  入力信号がExcel形式だと、信号の追加・削除が容易(列を追加・削除するだけ)
  簡易的に時系列データを挿入するには便利
デメリット
  データが見辛い （ブロックの機能で簡単にグラフ表示できるとより良い）
  類似のブロックに「From File」や「Signal Builder」があるが、 どのブロックに機能集約するかによって、使う方針が変わる。

## Slide 51: From Spreadsheetブロックの利点
時間に依存しないブロックの中で使うことが可能
(トリガー信号のパターンを考慮せずにモデリングが可能）
例）トリガーの回数によって出力するデータを変更する場合
・モデル外観 ・サブシステム内部
・From Spreadsheet設定

## Slide 52: From Spreadsheetブロックの利点
時間に依存しないブロックの中で使うことが可能
例）トリガーの回数によって出力するデータを変更する場合
・実行結果 ・スプレッドシートデータ

## Slide 53
参考

## Slide 54: 参考：他入力ブロックで同様のテストを行う場合
トリガーのタイミングを考慮したスプレッドシートデータを用意する必要がある
○SignalBuilderで読み込む場合
・モデル外観 ・サブシステム内部

## Slide 55: 参考：他入力ブロックで同様のテストを行う場合
トリガーのタイミングを考慮したスプレッドシートデータを用意する必要がある
○SignalBuilderで読み込む場合
・実行結果 ・スプレッドシートデータ

## Slide 56: 参考：バグレポート
2093243 → Update3でfix
  接頭語“Sync”がつくExcel Spreadsheetを使ったテストケースを実行した場合に 以下のエラーが生成される 「Prefix 'sync' should not be specified for input signals.」

## Slide 57: 参考：ドキュメンテーション一覧（ヘルプ）
項目名 | アドレス
From Spreadsheet スプレッドシートからのデータの読み取り | file:///C:/Program%20Files/MATLAB/R2019b/help/simulink/slref/fromspreadsheet.html
機能名： From Spreadsheet （R2015b で導入）