## Slide 1: Variant調査結果
アイシン・ソフトウェア株式会社

## Slide 2: 目次
目次
１．Variant機能とは
２．Variant機能を持つブロック群
３．Variant設定方法
４．Variant Source,Sinkの特徴
５．Variantのコード生成結果
６．Variantに対してSLDV
７．Variant Source,Sinkのダウングレード

## Slide 3
Variant機能とは

## Slide 4: Variant機能とは
モデルに可変の機能を付けるためのもの
例）入出力するデータを実装先によって変更したい場合
実行を押すと、Variantの設定によって使われないところがコメントアウトされる

## Slide 5
Variant機能を持つブロック群

## Slide 6: Variant機能を持つブロック群
ブロック名 | 概要 | 実装ver.
Variant Subsystem | Variant機能をサブシステム単位で実装できるもの | R2010b
Variant model | Variant Subsystemの拡張 モデル自体をVariantで選択できるようにしたもの | R2012a
Variant Source | Variant機能を入力する側のブロックに対して実装できる | R2016a
Variant Sink | Variant機能を出力する側のブロックに対して実装できる | R2016a
Manual Variant Source | Variant SourceのVariant設定をダブルクリックのみでできるようにしたもの | R2016b
Manual Variant Sink | Variant SinkのVariant設定をダブルクリックのみでできるようにしたもの | R2016b

## Slide 7
Variant設定方法

## Slide 8: Variant設定方法(Variant Source,Sink)
Variant SourceおよびVariant Sinkの設定画面は共通して以下の通りである

## Slide 9: バリアント制御モード
選択肢：’式’ , ’ラベル’
端子の通過条件の指定方法を変更する

## Slide 10: バリアント制御式
選択する条件を選択する部分
条件式が関連付けられたVariantオブジェクトをリストから選択もしくは直接書き込む
(Default)を選択することで、無条件通過部分を作成可能

## Slide 11: 参考：Variantオブジェクト
次のコマンドを実行することで作成可能
x = Simulink.Variant
x.Condition = ‘(任意の式)’
(x : 任意のVariantオブジェクト名)

## Slide 12: 端子の追加・削除
緑の＋ボタンを押すことにより、端子を追加することが可能
赤の×ボタンを押すことにより、選択している端子を削除可能

## Slide 13: Variant条件式の記入
下図赤枠部分をクリックすることで、条件式を書くことが可能

## Slide 14: ゼロ アクティブ バリアント制御を許可
onの時にするとアクティブになる端子がない場合、信号を接地する
Variant Source での外観変化
Variant Sink での外観変化
onのときGroundのマークが表示される
onのときTerminatorのマークが表示される

## Slide 15: ブロックのバリアント条件を表示
onの時ブロック状にバリアント条件のオブジェクト名が表示される
上記例は以下のバリアント条件で、「DEST」の値が1の時

## Slide 16: ブロック線図の更新中にすべての選択肢を解析し、プリプロセッサの条件を生成する
コード生成時に結果が変わる
offのとき | onのとき
アクティブになっている部分だけコードに出力される | #ifのプリプロセッサ条件を含んだコードが出力される

## Slide 17: バリアント制御ラベル
バリアント制御モード : ラベル のとき有効
端子ごとのラベル名を設定する

## Slide 18: ラベルモードのアクティブな選択
バリアント制御モード : ラベル のとき有効
アクティブにするラベルをリストから選択する

## Slide 19: 参考：バリアントマネージャー
モデル内にあるバリアント機能を持つブロックのバリアント制御状態を一覧で見るツール
詳細：file:///C:/Program%20Files/MATLAB/R2019b/help/simulink/gui/variant-manager-interface.html

## Slide 20: Variant設定方法(Manual Variant Source,Sink)
Manual Variant SourceおよびManual Variant Sink
Manual Variant Source、
Manual Variant Sinkの設定
右図のように選択部分がグレーアウトしている
ブロックをダブルクリックすることで、上下の接続線を切り替えることが可能

## Slide 21
Variant Source,Sinkの特徴

## Slide 22: Variant Sourceの特徴
Variant Sourceで選択されなかった信号のコメントアウトの範囲
選択されていない信号にしか用いられていない部分すべてをコメントアウトする

## Slide 23: Variant Sourceの特徴
Variant Sourceで選択されなかった信号のコメントアウトの範囲
モデルをまたいでコメントアウトが反映される

## Slide 24: Variant Sourceの特徴
Variant Sourceで選択されなかった信号のコメントアウトの範囲
線が分岐され、別のものに使われる場合は、分岐手前までコメントアウトされる

## Slide 25: Variant Sinkの特徴
Variant Sinkで選択されなかった信号のコメントアウトの範囲
選択されていない信号からしかつながっていないブロックをコメントアウトする

## Slide 26: Variant Sinkの特徴
Variant Sinkで選択されなかった信号のコメントアウトの範囲
モデルをまたいでコメントアウトが反映される

## Slide 27: Variant Sinkの特徴
Variant Sinkで選択されなかった信号のコメントアウトの範囲
別のアクティブな線が繋がっている場合、その手前までコメントアウトされる

## Slide 28: Variant Sinkの特徴
Variant Sinkで選択されなかった信号のコメントアウトの範囲
コメントアウトされている部分を流れている値
Addブロックで＋１した値を見る→１になっている
Groundの値が流されているのではないか？

## Slide 29: Variant Source,Sinkの参照モデルについて
Variant Source,Sinkを含む参照モデルを参照している親モデルから、子のモデルを開いてモデルを実行
親のモデルはコメントアウトが反映されているが、
親から開いた子のモデルはコメントアウトが反映されていないように見える

## Slide 30
Variantのコード生成結果

## Slide 31: Variantのコード生成結果
次のモデルをコード生成する
Variant Source,Sinkの設定
共に右図の通りにする

## Slide 32: Variantのコード生成結果
DESTの設定値

## Slide 33: Variantのコード生成結果
コード生成結果
バリアントで選択されている方のみコードに出力される
DESTの定義は最適化により省略されてコード内に出現しない

## Slide 34: Variantのコード生成結果２
次のモデルをコード生成する
Variant Source,Sinkの設定
共に右図の通りにする
・前ページとの差異
赤枠部分にチェックを入れる

## Slide 35: Variantのコード生成結果２
DESTの設定値

## Slide 36: Variantのコード生成結果２
コード生成結果(step関数)
#ifや#elseのプリプロセッサ条件を用いたコードが出力される
(Variant Source部分)

## Slide 37: Variantのコード生成結果２
コード生成結果(step関数)
#ifや#elseのプリプロセッサ条件を用いたコードが出力される
(Variant Sink部分)

## Slide 38: Variantのコード生成結果２
コード生成結果(Define定義)
DESTのパラメータで指定したヘッダファイルに、DESTのDefine定義がされる
コード生成結果(Variant)
[(model名)_types.h]内に、Variantのプリプロセッサ条件が生成される

## Slide 39: Variantのコード生成結果３
次のモデルをコード生成する
Variant Source,Sinkの設定
共に右図の通りにする
・前ページとの差異
Variant Sinkの後ろに、
addブロックを入れる

## Slide 40: Variantのコード生成結果３
コード生成結果(step関数)
step関数部分は、アクティブになっている部分のみ出力される

## Slide 41: Variantのコード生成結果３
コード生成結果(initialize関数)
Variantで選択されていない側のAddブロックの部分は、定数として出力される
コード生成結果([モデル名]_data.c)
Addブロックの定数として出力されているデータはここで定義される

## Slide 42: Variantのコード生成結果４
次のモデルをコード生成する
Manual Variant Source、Manual Variant Sinkを用いる

## Slide 43: Variantのコード生成結果４
コード生成結果
Variantで選択されている部分のみ出力される

## Slide 44
Variantに対してSLDV

## Slide 45: Variant Sourceに対してSLDV
次のモデルに対してSLDVを掛ける
Variant Sourceの設定
右図の通り
DESTの値は1を設定

## Slide 46: Variant Sourceに対してSLDV
互換性の確認とテスト生成結果
テスト生成まで問題なく行えた

## Slide 47: Variant Sourceに対してSLDV
テスト生成結果（モデル）
Relational Operatorが、
赤く表示される

## Slide 48: Variant Sinkに対してSLDV
次のモデルに対してSLDVを掛ける
Variant Sinkの設定
右図の通り
DESTの値は1を設定

## Slide 49: Variant Sinkに対してSLDV
互換性の確認とテスト生成結果
テスト生成まで問題なく行えた

## Slide 50: Variant Sinkに対してSLDV
テスト生成結果（モデル）
2つのRelational Operatorが赤く表示された
→Variantで選ばれていない方も、別のアクティブな信号が流れ込んでいるため、検査対象に含まれる
インポートの値が流れているならば、Falseが取れるため、インポートの値は流れていない

## Slide 51: Manual Variant Source,Sinkに対してSLDV
次のモデルに対してSLDVをかける

## Slide 52: Manual Variant Source,Sinkに対してSLDV
互換性の確認とテスト生成結果
テスト生成まで問題なく行えた

## Slide 53: Manual Variant Source,Sinkに対してSLDV
テスト生成結果(モデル)
2つのRelational Operatorが赤く表示された
→Variantで選ばれていない方も、別のアクティブな信号が流れ込んでいるため、検査対象に含まれる

## Slide 54
Variant Source,Sinkのダウングレード

## Slide 55: Variant Source,Sinkのダウングレード
次のモデルをR2015aSP1にダウングレードする
Variant Source、Variant Sinkで構成されたモデル

## Slide 56: Variant Source,Sinkのダウングレード
ダウングレード結果
非対応のブロックとして警告が出る
モデル

## Slide 57: Variant Source,Sinkのダウングレード
次のモデルをR2016aにダウングレードする
Manual Variant Source、Manual Variant Sinkで構成されたモデル

## Slide 58: Variant Source,Sinkのダウングレード
ダウングレード結果
Manual Variant Source、Manual Variant Sinkが残ったままである
ドキュメントではR2016bから実装とされていたが、R2016aから存在していたのか

## Slide 59: Variant Source,Sinkのダウングレード
次のモデルをR2015aにダウングレードする
Manual Variant Source、Manual Variant Sinkで構成されたモデル

## Slide 60: Variant Source,Sinkのダウングレード
ダウングレード結果
未対応のブロックとして警告がでる