## Slide 1: Simulink ステート
ダイハツ工業

## Slide 2: 機能概要
Simulinkステート
  ドキュメントでは「Simulinkベースのステート」と表現される
  Chartブロック内でSimulinkモデルを記述するためのブロック
初期状態
（中の四角はActionブロックが
拡大されたもの）
モデル内のActionブロックが配置されている

## Slide 3: ステートの入出力へのアクセス
入出力シンボル名をInport・Ourtportブロック名に使用
チャートの遷移ラベルでシンボル名を使用

## Slide 4: ステートの入出力へのアクセス
入出力シンボル名と、Simulinkステート内のInport・Ourportブロック名を異なるものにする場合は、マッピングを行う
  プロパティで設定可能(Atomicサブチャートの機能)

## Slide 5: ステートの入出力へのアクセス
現在のステート内に存在しないOutportの値は更新されない
ST2へ遷移時、Outportはカウントアップ(ST1の処理)を停止し、ST2ではOutportが存在しないため値が更新されない

## Slide 6: ブロックの状態へのアクセス
State Readerブロック、State Writerブロックを使用
チャートの遷移ラベルで状態名を使用
  “Simulinkステート名.状態名”の形式でアクセス可能
ブロックの状態データへのアクセス
web(fullfile(docroot, 'stateflow/ug/access-simulink-based-states.html'))
遷移ラベルのみで状態名を使用する場合、
State Readerブロックをどこに配置すべきか不明（削除しても動作確認できた）
State Readerで読みとり

## Slide 7: 実行順序
Simulinkステート内はen,duのタイミングで実行される
デフォルト遷移
→ST1 en
ST1 en
ST2 en
ST2 du
ST2に遷移

## Slide 8: 実行順序
ステートとの書き方比較（ステートをまたいで前回値保持）

## Slide 9: 実行順序
UnitDelayにState Readerを使用した時にわかりにくい
①遷移条件：Outportブロックの値
②遷移条件：State Readブロックの値（前回値）
同じ結果
最後に青枠のところを通った値が保持されているので、ステップ終了後は
Outport == delay1
UnitDelayに関してよく使われる「前回値」という言葉のイメージとあうかどうか

## Slide 10: 実行順序
前回値と現在値が
同じになる

## Slide 11: 既存システムのSimulinkステート化
既存モデルのEnabledサブシステムまたはライブラリ上のActionサブシステムをコピーし、Chart直下で貼りつけると自動でSimulinkステートが作成される
  未定義シンボル（Stateflowの入出力変数）は、 {シミュレーション}タブ-{準備}-{[シンボル]ペイン} からシンボルペインを表示し、右図赤枠の アイコン押下で解決できる
  Simulinkモデル内のその他変数は別途定義が必要
Simulink ベースのステートの作成と編集
web(fullfile(docroot, 'stateflow/ug/create-a-simulink-state.html'))
貼り付け

## Slide 12: プロパティ：自己アクティビティ監視用データの作成
Simulinkステートがアクティブな時にtrue、非アクティブな時にfalseになるboolean型出力信号(シンボル)が生成される
Simulinkステート毎に設定する
Simulink ベースのステートのプロパティの設定
web(fullfile(docroot, 'stateflow/ug/set-simulink-based-state-properties.html'))

## Slide 13: プロパティ：ログ
ログ関係はStateflowの機能なので詳細は割愛
  (下図)「自己アクティビティのログを作成する」を設定すると ステートがアクティブかどうかを表す信号をログに残す
ステートとデータのシミュレーション出力のログ
web(fullfile(docroot, 'stateflow/ug/basic-approach-to-logging-states-and-local-data.html'))

## Slide 14: 便利機能：入出力配置
Chartに入出力変数が定義されている場合は、新規にSimulinkステートを配置するだけで、ブロック内に定義済Inport、Outportが配置された状態になっている

## Slide 15: 便利機能：シンボル名一括編集
シンボルペインでシンボル名を変更すると、そのシンボル名の使用箇所で一括変更できる
  名前を変更しようとすると下図のように吹き出しが出るので 指示通りにShift+Enterを押下すると一括変更できる

## Slide 16: API：オブジェクト名
オブジェクト名はStateflow.SimulinkBasedState
>> rt=sfroot
rt =
Simulink.Root
>> obj = rt.find('-isa','Stateflow.SimulinkBasedState')
obj =
Stateflow.SimulinkBasedState: 2-by-1
>> obj(1)
ans =
Path: 'simstatemodel/Chart'
Id: 80
Machine: [1×1 Stateflow.Machine]
Name: 'ST1'
SSIdNumber: 5
Description: ''
FontSize: 11
ArrowSize: 8
Chart: [1×1 Stateflow.Chart]
BadIntersection: 0
ExecutionOrder: 0
LoggingInfo: [1×1 Stateflow.SigLoggingInfo]
TestPoint: 0
HasOutputData: 0
OutputData: []
OutputMonitoringMode: 'SelfActivity'
Type: 'OR'
ContentPreviewEnabled: 1
Position: [186.8571 187 181.5000 96]
Subviewer: [1×1 Stateflow.Chart]
Document: ''
Tag: []
RequirementInfo: ''
Debug: [1×1 Stateflow.StateDebug]
IsExplicitlyCommented: 0
IsImplicitlyCommented: 0
CommentText: ''
AppData: [1×1 struct]

## Slide 17: API：パラメータ
自己アクティビティ監視用データの作成
  HasOutputData:上記設定チェック時に1、チェック無しで0
  OutputData：出力シンボル情報
Properties and Methods Sorted by Stateflow Object web(fullfile(docroot, 'stateflow/api/properties-and-methods-sorted-by-chart-object.html'))

## Slide 18: API：パラメータ
ログ

## Slide 19: API：パラメータ
コード生成
  SimulinkのAPIから取得可能

## Slide 20: API：パラメータ
情報

## Slide 21: API：パラメータ
マッピング
  以下、MathWorks回答
  マッピング設定はAPIがなく、ダイアログから操作するしかない
  コマンドでマッピング情報を取得したい旨を開発側にFBいただけるとのこと

## Slide 22: API
find_systemでSimulinkステート内オブジェクトを検索可能
Simulinkステート
Simulinkステート内のブロック

## Slide 23: API
新規作成
  Stateflow.SimulinkBasedState(obj)で作成 obj：オブジェクトハンドル
  例：Chart内の背景をクリックして以下を実行すると、 下図の通り作成される Stateflow.SimulinkBasedState(sfgco)
Stateflow.SimulinkBasedState web(fullfile(docroot, 'stateflow/api/stateflow.simulinkbasedstate.html'))

## Slide 24: API
（例）Simulinkステートを新規作成し、その中にブロック配置
% Chartブロックを検索
ch=rt.find('-isa','Stateflow.Chart', 'Name', 'ChartBlock');
% Chartブロック内にSimulinkステート追加。’State1’というステート名に変更。
simulinkstate = Stateflow.SimulinkBasedState(ch);
stname = ‘State1’;
set(simulinkstate, 'Name', 'State1');
% Simulinkステート内にInportブロック追加
path = [get(simulinkstate, ‘Path’), ‘/’, stname];
add_block('Simulink/Sources/In1', [path, '/Inport1']);

## Slide 25: コード
if-else文でステート遷移をあらわしている
１周め
ST1
ST2
遷移する
遷移しない
遷移する
遷移しない
遷移先
ロジック実行
遷移先
ロジック実行

## Slide 26: コード
(例)前頁のモデルの各ステートに対して 「関数のパッケージ化」を設定
１周め
ST1
ST2

## Slide 27: 下位バージョンへとの互換性
R2015aで保存すると空のサブチャートに変換された
2019b
201５a
ダウングレード

## Slide 28: Simulink Design Verifierとの互換性
SLDVとの互換性あり
テストケース作成可

## Slide 29: モデル参照
モデル参照可能(変換機能も使用可能)
出力=入力で、
入力>=5の時に
0出力するロジック

## Slide 30: メリット・デメリット
メリット
  遷移によってロジックを切り替えることができる
デメリット
  State Reader, State Writer, Simulink Functionなどの仕様を正しく理解して併用するのが難しい
  SimulinkステートやSimulink Functionの内部と、遷移条件を同時に見ようとすると、新規ウインドウを開くなど手間がかかる

## Slide 31: 参考：State Reader, State Writer
State Readerが読み取り可能なブロック
  (State Writerも同様)
State Reader
web(fullfile(docroot, 'simulink/slref/statereader.html'))
State Writer
web(fullfile(docroot, 'simulink/slref/statewriter.html'))