## Slide 1: Aチーム １月 SignalEditor
日時 ：2020年1月23日
調査者 ：アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
株式会社 両毛システムズ
Simulink機能確認20WS Simulink function check20WS

## Slide 2
Signal Editor
メリット・デメリット
メリット
  時間とデータをテーブル形式で入力することができる
  Signal BuilderからSignal Editorへ移植することができる
  検証したい環境(matファイル)をすぐに変更できる
  Matファイルでシナリオを保存することができる
  多くのシナリオを短時間で作成することができる
デメリット
  Signal Builderから変換したシナリオが完全に一致しない場合がある
  シナリオ用のmatファイルを作成、設定しないと実行できない

## Slide 3: 1. SignalEditor 使用フロー
信号エディター
Matファイル
ルートレベルのinportとの
関連付け
SignalEditorブロックでの
読み込み
流し込みたい
波形を作成

## Slide 4: Signal Editor
Signal Editorブロックは
相互交換可能なシナリオを表示、作成、編集することができる。
Signal Builderと同等の機能を持つが、自由で簡易的なシナリオを短時間で作成することができる。
概要

## Slide 5: Signal Editor
モデルへブロックの挿入する
Sources内に存在する
使い方・設定方法

## Slide 6: Signal Editor
シナリオを作成する
Signal Editorブロックを
ダブルクリックする
使い方・設定方法

## Slide 7: 2.1. 信号エディターの呼び出し方
以下2種類
(1)関数’ signalEditor’実行
(2)SignalEditorブロックパラメータ経由の呼び出し
このボタンを
押下

## Slide 8: Signal Editor
Signal EditorのUIを起動する
シナリオを作成する
使い方・設定方法

## Slide 9: 2.2. 信号エディター操作方法 (1)
シナリオ（信号のセット）、
信号のツリー表示
ウィンドウ
編集対象の信号の
内容を表示するウィンドウ
初期画面

## Slide 10
シナリオ追加方法
  空のシナリオから
  ワークスペースから
  モデルのルートInportから
    ルートInportマッパーから信号エディターにアクセスする場合のみ利用可能
Signal Editor
使い方・設定方法
シナリオを作成する

## Slide 11
Signal Editorで追加できるもの
  信号
    空白の信号
    信号の作成
  バス
  接地(グラウンド)
  関数呼び出し
    明示的な周期的サンプル時間を持つルートInport用の呼び出し関数が必要な場合、
    代わりにグラウンドを挿入する
Signal Editor
使い方・設定方法
信号を作成する

## Slide 12
空白の信号の場合
  表に行を追加
  関数呼び出しも同様
信号の作成の場合
  作成と挿入から例を基に追加
Signal Editor
使い方・設定方法
信号を作成する

## Slide 13: 2.2. 信号エディター操作方法 (2)
各シナリオは独立しており、
信号数や出力の型が違っていても良い。
（複数のsignalEditorブロックのデータを一つのmatで管理するための機能？）
ここにチェックを入れた信号のみが右側のウィンドウに表示される

## Slide 14: 2.2. 信号エディター操作方法 (3)
選択対象の信号に青枠
選択信号に対し、時間・数値設定可能
選択信号の型設定可能
型・数値ともに’適用’ボタンを押下しないと反映されない

## Slide 15: 2.3.信号エディターの信号特性(1)
Int8型
変数の型以上の分解能で波形が表示されるため要注意
グラフ表示の分解能

## Slide 16: 2.3.信号エディターの信号特性(2)
Int8型
Int8型の範囲外の数を入力
-200
200
適用ボタン押下で自動で上下限ガード
-200 → -128
200 → 127
上下限ガード

## Slide 17: 2.3.信号エディターの信号特性(3)
Int8型
小数点以下を含む数を入力
0.1
10.8
適用ボタン押下で四捨五入
0.1 → 0
10.8 → 11
整数型での小数点の扱い

## Slide 18: 3.1. matデータとSignalEditorブロックの関連付け
ブロックパラメータ
このボタンを押下し
matファイルを選択

## Slide 19: 3.2. インポートとの関連付け(1)
検証用モデル
どの入力ポートでもよいので、ブロックパラメータを開き、
’入力の接続’を押下

## Slide 20: 3.2. インポートとの関連付け(2)
‘Matファイルから’
を押下し、信号エディターで作成したmatを読み込み
シナリオ・信号が読み込まれる

## Slide 21: 3.2. インポートとの関連付け(3)
信号とモデルの紐づけ条件を設定後、’モデルにマッピング’を押下
モデルとの紐づけ結果が表示される

## Slide 22: 3.2. インポートとの関連付け(4)
紐づけに失敗した場合

## Slide 23: 3.2. インポートとの関連付け(5)
シミュレーションに使用したいシナリオを選択
‘シミュレーション用に選択’を押下
選択されたシナリオのマークが変わる
→
この状態でシミュレーション実行すると、inportにmatデータの内容が流し込まれる。

## Slide 24: 4.1.内挿・外挿設定
データを内挿する ON
→設定テーブル間を線形補完
データを内挿する OFF
→テーブル設定タイミング
のみで値変化

## Slide 25: 4.2. 整数型の丸め方
０秒:-10 10秒:10
の同一設定のデータを、doubleとint8で出力
DataTypeConversionでdouble→int8変換
丸めモード
‘最も近い整数方向’
設定時、SignalEditorのint8出力と出力結果が一致

## Slide 26: ５．不明点
●CSVやEXCELファイルの効率の良い取り込み方はないか？
現状、
・SignalBuilderで取り込み後、SignalEditorに変換する
・matをスクリプトで作成する
等の手段しかない？

## Slide 27
注意点
サポートしていない
  関数呼び出し
  バス配列
  ラピッドアクセラレータモードを使用中のバス
  Timetableオブジェクト
  グラウンド信号
できないこと
  Signal Builderから変換したシナリオの結果が完全に一致しない場合がある
  シナリオ用のmatファイルを用意しないと実行できない
Signal Editor
注意点・バグ・エラーの発生ケース

## Slide 28
SLDVで作ったテストデータは、
ハーネスモデルの作成で作られるのはR2019bではSignal builderである。
Signal Editorではない。
そして、画面に表示される matデータは Signal Editor対応ではない。
Signal Editor
SLDVの実行によるmatとの関係

## Slide 29
SLDVのパラメータ変更機能
ハーネスモデルを作ると、Signal Builderが
作られる
SLDVの設定、試用するテストケース
パラメータなどが保存されているが
Signal Builder、Signal Editerなどでは読めない
モデル名_test.mldatxとして出力される。
Simulink Testを実行するためのファイルで
Signal Editorでも読めない。
パラメータは、独自に読み込まれる

## Slide 30
パラメータの変更は、Simulink Test にて実施可能

## Slide 31
Signal Editor
SimulinkCheckの実行可否
SimulinkCheck実行可能

## Slide 32
Signal Editor
SimulinkCheckの実行可否
Signal Editorの内部ブロックの向きが左向きのため警告

## Slide 33
Signal Editor
SimulinkCheckの実行可否
Signal Editorが
トップ階層に存在するため警告

## Slide 34
Signal Editor
コード生成の可否
コード生成可能

## Slide 35
Signal Editor
コード生成の可否
設定したシナリオが
生成されていることを確認

## Slide 36
Signal Editor
コード生成の可否
Signal Builderから変換したSignal Editorとのコード比較
Signal Builderを
使用したモデル
コード生成

## Slide 37
Signal Editor
コード生成の可否
Signal Builderから変換したSignal Editorとのコード比較
コマンドで変換

## Slide 38
Signal Editor
コード生成の可否
Signal Builderから変換したSignal Editorとのコード比較
Signal Builderを変換した
Signal Editorを使用したモデル
コード生成

## Slide 39
Signal Editor
コード生成の可否
Signal Builderから変換したSignal Editorとのコード比較
Signal Builderと
Signal Editorとでは
値の取り方が異なることを確認
同じ生成結果には
ならないことを確認

## Slide 40
Signal Editor
コマンドによる操作
Signal BuilderからSignal Editorへ変換

## Slide 41
導入境界でエクスポート
Signal Editor
ダウングレード時の影響
サポートされていないため
空のSubsystemに置換される
※サポートされているバージョンでは問題なく使用可能

## Slide 42
以上